## Slide 1: 《市政基础设施有限空间作业 及安全管理规程》
新疆市政建筑设计研究院有限公司

## Slide 2: 前言
根据自治区住房和城乡建设厅《关于下达2021年自治区第八批工程建设标准编制计划的通知》的要求,由新疆市政建筑设计研究院有限公司编制了《市政基础设施有限空间作业及安全管理规程》。 编制组经过广泛调查研究,认真总结市政基础设施有限空间作业及安全管理的实践经验, 按照国家相关标准及参考国内其他地区地方标准, 针对我区实际情况,结合实践,在征求各方面意见的基础上,对具体内容进行了反复讨论、修改,最后经专家审查定稿。 本规程共分八章和五个附录,主要技术内容：1. 总则；2. 术语 ；3. 基本规定；4. 安全管理责任；5. 风险辨识及管控； 6.作业前准备；7.安全作业 ；8.应急救援 ；附录。

## Slide 3: 目录页
1 总则
2 术语
3 基本规定
4 安全管理责任
5 风险辨识及管理
6 作业前准备
7 安全作业
8 应急救援
附录

## Slide 4: 总则
总则
总 则
1

## Slide 5: 总则
1.0.1 为提升自治区市政基础设施有限空间作业及安全管理能力，规范有限空间作业行为，提高市政基础设施有限空间作业及安全管理水平，预防和减少有限空间作业安全事故发生，保障有限空间作业人员生命安全，制定本规程。
条文说明：1.0.1 明确制定本规程的目的和宗旨,为更好地促使我区市政基础设施有限空间作业规范化,提升安全生产管理水平,提高自治区市政基础设施有限空间作业及安全管理认识,解决有限空间作业管控的实际问题,落实安全生产主体责任,防范有限空间作业安全事故的发生 ,确保人民群众的生命和财产安全具有重要的现实意义。在认真分析了我区有限空间作业工作的实际情况,结合我区安全生产管理的实践经验,吸收其他省市先进经验的基础上,编制本规程。
1.0.2 本规程适用于自治区行政区域内城市、县城及建制镇市政基础设施建设及运行维护有限空间内进行的作业及安全管理。
1.0.3 为高质量、高效率、安全地进行有限空间作业，有限空间作业应结合互联网+安全生产、信息智能化等技术手段进行。

## Slide 6: 总则
1.0.4 市政基础设施有限空间作业应以作业安全为基础，遵循“ 安全第一、预防为主、综合治理” 的总方针，坚持统筹规划、集约高效和科学作业的原则，规范市政基础设施有限空间作业，确保安全高效。
1.0.5 市政基础设施有限空间作业及安全管理除符合本规程外，尚应符合国家、行业现行有关标准规范的规定。
条文说明： 1.0.5 关于市政基础设施有限空间作业及安全管理应执行相关标准的规定, 本规程规定的使用要求、施工验收要求与有关的现行标准是协调一致的。
有关现行国家标准：如《头部防护安全帽》GB2811、《安全带》GB6095、《坠落防护速差自控器》GB24544、《坠落防护 安全绳》GB24543、《坠落防护挂点装置》GB30862 、《特低电压限值》GB/T3805等及相关地方标准均应符合。

## Slide 7
术 语
2
Notes: 前言|all,蓝色

## Slide 8: 术语
2.0.1 市政基础设施建设及运行维护
城镇道路、桥梁、轨道交通、供水、排水、电力、热力、燃气、城市照明、园林绿化、垃圾处理、综合管廊 (管沟) 等市政基础设施建设及运行维护所进行的规划、勘察、设计、施工、验收、检修、检查等。
2.0.2 有限空间
封闭或部分封闭、进出口受限但人员可以进入，未被设计为固定工作场所，通风不良，易造成有毒有害、易燃易爆物质积聚或氧含量不足的空间。
2.0.3 有限空间作业
进入或探入市政基础设施有限空间进行的作业。
2.0.4 管理单位
有限空间作业时，对有限空间作业负管理责任的单位。
2.0.5 作业单位
在有限空间内实施作业活动的单位或部门。
2.0.6 作业人员
具体实施、操作市政基础设施有限空间作业活动的人员，包括作业负责人、监护人员、检测人员、操作人员和应急救援人员等的统称。

## Slide 9: 术语
2.0.7 个体检测
作业时，作业人员通过随身携带的检测报警仪，对作业面进行实时监测，检测值作为作业人员采取防护措施的依据。
2.0.8 监护检测
在作业期间，监护人员通过检测设备或设置在有限空间内的远程在线监测设备，对有限空间作业活动进行的连续监测，检测值作为监护人员实施有效安全措施的依据。
2.0.9 评估检测
作业前，对有限空间进行的检测，检测值作为环境危险性分级、可否进行有限空间作业和采取防护措施的依据。
2.0.10 危大工程
市政基础设施工程在施工过程中存在的可能导致作业人员群死群伤或造成重大不良社会影响的分部分项工程 。
2.0.11 超危大工程
超过一定规模的危险性较大的分部分项工程。
条文说明： 2.0.11 本条依据《危险性较大的分部分项工程安全管理规定》中华人民共和国住房和城乡建设部令第37号、建办质31号文对危大工程的解释。

## Slide 10
基本规定
3
Notes: 前言|all,蓝色

## Slide 11: 基本规定
3.1 一般规定
3.1.1 管理单位应开展安全生产标准化建设和自评工作, 以安全风险管理、隐患排查治理为基础, 以安全生产责任制为核心, 建立安全生产标准化管理体系, 全面提升安全生产管理水平, 持续改进安全生产工作, 预防和减少有限空间作业事故发生。
3.1.2 有限空间作业应严格遵守“ 先通风、再检测、后进入 ” 的原则, 通风、检测不合格严禁作业。
条文说明：3.1.2 本条依据国家安全生产监督管理总局 《 有限空间安全作业五条规定》第69 号令:
1 必须严格实行作业审批制度, 严禁擅自进入有限空间 作业；
2 必须做到 “ 先通风、再检测、后作业”, 严禁通风、检测不合格作业；
3 必须配备个人防中毒、窒息等防护装备, 设置安全警示 标识, 严禁无防护监护措施作业；
4 必须对作业人员进行安全培训, 严禁培训不合格上岗 作业；
5 必须制定应急措施, 现场配备应急装备, 严禁盲目施救。

## Slide 12: 基本规定
3.1.3 管理单位安全管理体系应满足有限空间作业条件, 并执行安全风险管控和事故隐患排查制度, 开展有限空间作业风险因素辨识、制定安全作业管控制度和应急救援措施等工作。
3.1.4 作业单位应具备相应的有限空间作业安全生产条件, 并明确作业负责人、监护人员、作业人员和应急救援人员、检测人员责任, 严格执行《有限空间作业许可审批表》(见附录 A) 作业审批制度 , 严禁擅自进入有限空间作业 , 严禁在没有监护人员的情况下作业。
3.1.5 作业人员应定期或不定期进行安全技术培训及考核。参与有限空间作业的人员必须是通过有限空间作业安全培训且考试合格者, 严禁培训考核不合格者上岗作业。
3. 1. 6 作业过程中必须对作业场所根据不同的作业环境以及安全等级要求, 采取周期监测或实时监测, 并形成记录。
3. 1. 7 管理单位及作业单位应配备符合国家标准要求的应急救援器材和防中毒、缺氧窒息装备等个体防护装备。详见《市政基础设施有限空间常用安全作业设备及应急救援物资表》(附录 B)
3. 1. 8 作业场所必须配备应急救援装备, 制定应急救援预案,一旦发生事故,立即启动应急救援预案,严格按照应急救援要求实施救援,严禁盲目施救。

## Slide 13: 基本规定
3. 2 作业方案编制与审批
3. 2. 1 作业单位作业前应进行危险因素辨识、确认风险管控措施并编制作业方案。
3. 2. 2 管理单位须对作业单位编制的作业方案进行审核, 批准后作业单位方可实施。
3. 2. 3 涉及“ 危大工程、超危大工程” 管理规定的有限空间作业, 按相关规定执行。
3. 3 市政基础设施有限空间及作业分类
3. 3. 1 市政基础设施有限空间分为地下有限空间、地上有限空间和密闭空间3类, 具体应根据有限空间定义进行识别。
1 地下有限空间：如地下室、地下仓库、暗沟、隧道、涵洞、地坑、废井、地窖、阀门井室、检查井室、化粪池、排水管(渠)、地下及半地下泵房 ( 泵池)、地下及半地下污水处理建 (构) 筑物、渗沥液收集池、消防水池、蓄水池 (含雨水)、顶进法施工的管涵及工作井 (坑)、地下综合管廊 (管沟)、人工挖孔桩、地下防水、防腐、深基坑工程等；
2 地上有限空间：如储藏室、垃圾收运站、温室、冷库、换热站、隔压站、水箱、给水处理厂及污水处理厂中涉水、涉泥处理、配套的药剂制备、药剂投加等特殊的建 (构) 筑物等；
3 密闭空间：如炉膛、锅炉、烟道、管道及设备、储罐、 储槽、反应釜(塔)、压力容器等。

## Slide 14: 基本规定
条文说明： 3. 3. 1 市政基础设施作业符合以下条件的认定为有限空间作业: 进出口受限 、通风不良、可能存在易燃易爆、有毒有害的危险介质或缺氧, 对进入人员的生命安全构成威胁的封闭、半封闭设施及场所, 符合以下物理条件外, 且存在以下危险特征之一的空间作业。
1 物理条件:
1) 有足够的空间, 让人员可以进入并进行指定作业空间；
2) 进入和撤离空间时受到限制, 不能自如进出；
3) 人员长时间在不是用来长时间工作的场所内作业；
作业空间无法满足人员的作业活动, 作业行为受到限制。
2 危险特征：
存在或可能产生有毒有害气体的场所或设备管线等；
存在或可能产生掩埋作业人员的物料区域或场所等；
内部结构可能将作业人员困在其中；
作业空间可能会造成空气流通不畅或缺氧的环境；
存在已识别出的健康、安全风险。

## Slide 15: 基本规定
3. 3. 2 市政基础设施有限空间作业主要有清除、清理作业，设备设施的安装、调试、更换、维修、涂装、防腐、防水、焊接、 巡查、检修作业等。
3. 3. 3 按作业频次划分, 有限空间作业可分为经常性作业和偶发性作业。
1 经常性作业：有限空间作业是单位的主要作业类型, 作业量大、作业频次高；
2 偶发性作业：有限空间作业仅是单位偶尔涉及的作业类型, 作业量小、作业频次低。
3. 3. 4 市政基础设施有限空间作业, 按作业主体划分, 有限空间作业可分为自行作业和发包作业。
1 自行作业：本单位人员实施的有限空间作业；
2 发包作业：将作业进行发包, 由承包单位实施的有限空间作业。

## Slide 16
安全管理责任
4
Notes: 前言|all,蓝色

## Slide 17: 安全管理责任
4. 1 管理单位责任
4. 1. 1 管理单位应将有限空间作业及安全管理纳入单位管理体系, 并配备专职安全管理人员 , 负责有限空间作业安全管理工作, 负责作业人员的培训考核, 考核合格后方可上岗。
4. 1. 2 建立健全有限空间作业安全管理制度和安全操作规程 。
1 安全管理制度主要包括安全责任制度、作业审批制度、 作业场所安全管理制度、相关从业人员安全教育培训制度、应急管理制度等；
2 管理制度和操作规程要符合相关法律法规、规范和标准 要求, 并充分结合单位有限空间作业的特点和实际情况, 确保科 学性和可操作性；
3 存在有限空间作业的单位应严格落实各项安全防控措施, 动态开展风险识别和隐患排查, 并消除安全隐患装详见《有限空 间作业安全风险管控及隐患排查表》(附录 C) 。
4. 1. 3 开展相关人员有限空间作业安全专项培训。
应对有限空间作业管理负责人、安全管理人员、作业场所负责人、监护人员、检测人员、操作人员、应急救援人员进行专项安全培训装参加培训的人员应在培训记录上签字确认, 管理单位 应妥善保存培训相关材料。

## Slide 18: 安全管理责任
4. 1. 4 配置有限空间作业安全防护设备设施 。
为确保有限空间作业安全 , 作业单位应根据有限空间作业环境和作业内容, 配备气体检测设备、呼吸防护用品、坠落防护用 品、其他个体防护用品和通风设备、照明设备、通讯设备以及应急救援装备等。作业单位应加强设备设施的管理和维护保养, 并指定专人建立设备台账, 负责维护、保养和定期检验、鉴定和校准等工作, 确保处于完好状态, 发现设备设施影响安全使用时, 应及时修复或更换。
4. 1. 5 制定应急救援预案并定期演练。
根据有限空间作业的特点, 辨识可能存在的安全风险, 明确救援工作分工及职责、现场处置程序等, 按照《生产安全事故应急预案管理办法》应急管理部令第2号和《生产经营单位生产安 全事故应急预案编制导则》 GB/T29639 的规定, 制定科学合理、可行、有效的有限空间作业安全事故专项应急预案或现场处置方案, 定期组织培训, 确保有限空间作业场所负责人、监护人员、作业人员以及应急救援人员掌握应急预案内容。

## Slide 19: 安全管理责任
4. 1. 6 加强有限空间作业发包管理。
1 将有限空间作业发包的, 承包单位应具备相应的安全生产条件, 即应满足有限空间作业安全所需的安全生产责任制、安全生产规章制度、安全操作规程、安全防护设备应急救援装备、人员资质和应急处置能力等方面的要求；
2 发包单位对发包的作业安全承担主体责任：
1) 发包单位应与承包单位签订安全生产管理协议, 明确双 方的安全管理职责；
2) 发包单位应对承包单位的作业方案和实施的作业进行审批, 对承包单位的安全生产工作统一协调、管理 , 定期进行安全检查 , 发现安全问题的 , 应及时督促整改；
3 承包单位对其承包的有限空间作业安全承担主体责任, 并严格按照有限空间作业安全要求开展作业。
4. 1. 7 设置安全警示标志或安全告知牌 。
对辨识出的有限空间, 应在明显位置设置安全警示标志或安全告知牌, 并应符合《安全标志及使用导则》 GB2894 的规定, 以提醒人员增强风险防控意识并采取相应的防护措施。

## Slide 20: 安全管理责任
4. 2 作业单位责任
4. 2. 1 作业单位应具备相应的有限空间作业安全生产条件、安全生产责任制、安全生产规章制度、安全防护设备、应急救援装备和应急处置能力等。
4. 2. 2 作业单位应执行下列规定：
1 建立健全并落实有限空间作业安全管理责任制, 明确有限空间作业负责人、监护人员、检测人员、操作人员的责任；
2 组织制定并实施专项作业方案、安全作业操作规程、事故应急救援预案、安全技术措施等管理制度, 相关方案必须向管理单位申报审批；
3 组织制定并实施有限空间作业安全教育和培训计划；
4 作业单位应建立并完善作业人员健康管理制度, 建立作 业人员健康管理档案；
5 保证有限空间作业的安全设备投入并有效实施, 提供符 合要求的通风、检测、防护、照明等安全防护设施和用品；
6 落实安全风险管控和隐患排查治理双重预防工作机制；详见《有限空间作业安全风险管控及隐患排查表》(附录 C) ；
7 执行有限空间作业管理单位审批的《 有限空间作业许可审批 表》见附录A, 并对有限空间作业全过程进行监督检查；
8 组织制定并实施有限空间作业安全事故应急救援预案 , 并定期组织预案培训和演练；
9 及时、如实报告生产安全事故。

## Slide 21: 安全管理责任
条文说明： 4. 2 本条作业单位责任参照《中华人民共和国安全生产法》第二十一条规定, 生产经营单位的主要负责人对本单位安全生产工作负有下列职责：
1 建立健全并落实本单位全员安全生产责任制 , 加强安全生产标准化建设；
2 组织制定并实施本单位安全生产规章制度和操作规程；
组织制定并实施本单位安全生产教育和培训计划；
保证本单位安全生产投入的有效实施；
5 组织建立并落实安全风险分级管控和隐患排查治理双重预防工作机制, 督促、检查本单位的安全生产工作, 及时消除生 产安全事故隐患；
组织制定并实施本单位的生产安全事故应急救援预案；
及时、如实报告生产安全事故。

## Slide 22: 安全管理责任
4. 3 作业人员责任
4. 3. 1 患有以下疾病人员不得进入有限空间作业：
1 心脑血管疾病和呼吸系统疾病的人群；
2 行动、眼睛、耳朵这三类不协调, 以及意识精神方面缺陷的人群；
3 精神幽闭症人群。
4. 3. 2 作业负责人责任应符合下列规定：
1 接受有限空间作业安全生产培训及考核；
2 了解整个作业过程中存在的危险危害因素；
3 确认作业环境、作业程序、防护设施、作业人员符合要求后, 申报《有限空间作业许可审批表》见附录 A；
4 及时掌握作业过程中可能发生的条件变化, 当有限空间作业条件不符合安全要求时, 应立即停止作业, 并组织撤离作业 空间；
5 对全体作业人员进行安全技术交底。

## Slide 23: 安全管理责任
4. 3. 3 监护人员责任应符合下列规定：
1 接受有限空间作业安全生产培训及考核；
2 接受安全技术交底；
3 熟悉作业区域环境、工艺情况, 及时判断和处理异常情况；
4 检查安全措施落实情况，如落实不到位的严禁开展作业 ；
5 全过程掌握作业人员作业期间情况，保证在有限空间作业期间持续监护，与作业人员进行有效的操作、报警、撤离等信息沟通；
6 在紧急情况时向作业人员发出撤离警告，必要时立即呼叫应急救援，并在有限空间外实施紧急救援工作 ；
禁止未经授权的人员进入有限空间。
4. 3. 4 检测人员责任应符合下列规定：
1 接受有限空间作业安全生产培训及考核；
2 接受安全技术交底；
3 熟悉检测仪器设备使用和检测方法；
按作业人员操作规程中的有关规定实施检测；
科学分析有毒有害介质产生的原因；
6 对所监测的数据记录并负责 。

## Slide 24: 安全管理责任
4. 3. 5 操作人员责任应符合下列规定 ：
1 接受有限空间作业安全生产培训及考核 ；
2 接受安全技术交底 ；
3 遵守有限空间作业安全操作规程，正确使用有限空间作业检测设备、安全设施及个人防护用品；
4 作业前检查确认安全防护及个人防护用品的可靠性和有效性；
5 与监护人保持有效的操作作业、报警、撤离等信息沟通，出现异常情况或身体不适， 立即向监护人发信号并迅速撤离；
6 听从作业负责人或监护人员的指挥，严禁冒险作业。
4. 3. 6 作业负责人、监护人员为专职人员，不得兼任其他有限空间作业职责。

## Slide 25: 安全管理责任
4. 4 作业培训
4. 4. 1 管理单位和作业单位应对有限空间作业管理负责人、 安 全管理人员、作业场所负责人、监护人员、检测人员、操作人员、应急救援人员进行专项安全培训并考核。
4. 4. 2 有限空间作业安全培训应至少包含下列内容：
1 有限空间作业安全相关法律法规；
2 有限空间作业安全管理要求；
有限空间存在的危险特性和安全作业的要求；
有限空间作业危险因素和安全防范措施；
5 有限空间作业安全操作规程；
安全防护设备及应急救援设备设施的正确使用；
应急救援措施、现场急救及处置措施等；
8 有限空间作业事故案例分析。
4. 4. 3 有限空间作业单位没有条件开展培训的，应委托具有相关条件的培训机构开展培训、考核工作。
4. 4. 4 管理单位和作业单位应做好培训记录，由参加培训的人员签字确认，并将培训签到记录、讲义和试卷等相关材料归档保存。

## Slide 26
风险辨识及管控
5
Notes: 前言|all,蓝色

## Slide 27: 风险辨识及管控
5. 1 安全风险类别
5. 1. 1 作业单位应根据不同有限空间作业环境对风险源进行摸底排查，并建立风险源台账。
5. 1. 2 有限空间作业主要安全风险类别：
有限空间作业存在的主要安全风险包括：中毒、缺氧窒息、 燃爆、淹溺、高处坠落、触电、物体打击、机械伤害、灼烫、坪 塌 、掩埋、高温高湿等 。在某些环境下，上述风险可能共存，并具有隐蔽性和突发性。
1 中毒 ：有限空间内存在或积聚有毒气体，作业人员吸入后会引起化学性中毒，甚至死亡 ；
2 缺氧窒息：空气中氧含量的体积分数约为 21%，含氧量低于19. 5%时就是缺氧。缺氧会对人体多个系统及脏器造成影响，甚至使人致命；
3 燃爆 ：有限空间中积聚的易燃易爆物质与空气混合形成爆炸性混合物，若混合物浓度达到其爆炸极限，遇明火、化学反应放热、撞击或摩擦火花、电气火花、静电火花等点火源时，就会发生燃爆事故 ；
4 其他安全风险：有限空间内还可能存在淹溺、高处坠落、触电、物体打击、机械伤害、灼烫、坪塌、掩埋和高温高湿等安全风险；

## Slide 28: 风险辨识及管控
5 我区部分地区属于严寒季节，部分地区大风沙尘气候高发。冬季及大风沙尘气候有限空间作业还可能存在包括但不限于以下安全风险：
1) 严寒季节有限空间因内外温差易产生雾气, 影响作业视线；
2) 严寒季节有害物质及气体因气温原因不能正常挥发或集中存在于有限空间底部 , 无法保证检测仪器相关检测数据真实有效；
3) 严寒季节易产生湿滑跌倒、人员冻伤、设备器具结冰等不利作业条件；
因特殊的地理环境及气候大风沙尘天气 , 严重影响施工安全, 易造成安全事故, 有限
空间作业过程中发生大风沙尘天气时应及时停止作业。
条文说明：5. 1. 2 关于有限空间作业主要安全风险类别规定：
1 中毒：有限空间中有毒气体可能的来源包括：有限空间内存储的有毒物质的挥发, 有机物分解产生的有毒气体, 进行焊接、涂装等作业时产生的有毒气体, 相连或相近设备、管道中有毒物质的泄漏等, 有毒气体主要通过呼吸道进入人体, 再经血液循环对人体的呼吸、神经、血液等系统及肝脏、肺、肾脏等脏器造成严重损伤。
引发有限空间作业中毒风险的典型物质有：硫化氢、一氧化碳、術和術系物、氧化氢、磷化氢、臭氧等。

## Slide 29: 风险辨识及管控
2 缺氧窒息：
1) 由于生物的呼吸作用或物质的氧化作用 , 有限空间内的氧气被消耗导致缺氧；
2) 有限空间内存在二氧化碳、 甲烷、氮气、氩气、水蒸气和六氮化硫等单纯性窒息气体, 排挤氧空间, 使空气中氧含量降低, 造成缺氧。
5. 2 安全风险识别
5. 2. 1 有害气体风险辨识：
对于中毒、缺氧窒息、气体燃爆风险, 主要从有限空间内部存在或产生、作业时产生和外部环境影响3个方面进行辨识。
1 内部存在或产生的风险：
1) 有限空间内是否储存、使用、残留有毒有害气体以及可能产生有毒有害气体的物质, 导致中毒；
2) 有限空间是否长期封闭、通风不良, 或内部发生生物有氧呼吸等耗氧性化学反应, 或存在单纯性室息气体, 导致缺氧；
3) 有限空间内是否储存、残留或产生易燃易爆气体, 导致燃爆。

## Slide 30: 风险辨识及管控
2 作业时产生的风险：
1) 作业时使用的物料是否会挥发或产生有毒有害、易燃易爆气体, 导致中毒或燃爆；
2) 作业时是否会大量消耗氧气, 或引入单纯性窒息气体, 导致缺氧；
作业时是否会产生明火或潜在的点火源, 增加燃爆风险。
3 外部环境影响产生的风险：
与有限空间相连或接近的管道内单纯性窒息气体、有毒有害气体、易燃易爆气体扩散、泄漏到有限空间内, 导致缺氧、中毒、燃爆等风险。
对于中毒、缺氧窒息和气体燃爆风险使用气体检测报警仪进行针对性的检测是最直接有效的方法。检测后, 各类气体浓度评判标准如下：
1) 有毒气体浓度应低于《工作场所有害因素职业接触限值 第1 部分：化学有害因素》GBZ2. 1规定的最高容许浓度或短时间接触容许浓度, 无上述两种浓度值的, 应低于时间加权平均容许浓度；
2) 氧气含量 (体积分数) 应在19. 5% ~23. 5%；
3) 可燃气体浓度应低于爆炸下限的10% 。
条文说明：5. 2. 1 本条依据《 化学品生产单位特殊作业安全规范》 GB30871 参照编制 , 根据 《 缺氧危险作业安全规程》 GB8958 强制性条文“ 本标准对缺氧定义进行了调整, 将缺氧危险作业氧气浓度由18%提高到19. 5% ” 的规定, 将本规程有限空间作业氧气浓度下限值由18%提高到19. 5%。

## Slide 31: 风险辨识及管控
5. 2. 2 其他安全风险辨识方法：
1 淹溺风险：应重点考虑有限空间内是否存在较深的积水、作业期间是否可能遇到强降雨等极端天气导致水位上涨、供水、供热的大型管道, 是否可能存在突然破裂, 大量水溢出等情况；
2 高处坠落风险：应重点考虑有限空间深度是否超过 2m, 是否在其内进行高于基准面2m的作业；
3 触电风险：应重点考虑有限空间内使用的电气设备、电源线路是否存在老化破损；
4 物体打击风险：应重点考虑有限空间作业是否需要进行工具、物料传送、边缘物料放置等；
5 机械伤害：应重点考虑有限空间内的机械设备是否可能意外启动或防护措施失效；
6 灼烫风险：应重点考虑有限空间内是否有高温物体或酸碱类化学品、放射物质等；
7 坪塌风险： 应重点考虑处于在建状态的有限空间边坡、 护坡、支护设施是否出现松动或失稳, 或有限空间周边是否有严重影响其结构安全的建 (构) 筑物等；
8 掩埋风险： 应重点考虑有限空间内是否存在物料、泥沙等可流动固体；
9 高温高湿风险：应重点考虑有限空间内是否温度过高、湿度过大等；
10 冬季施工风险：应重点考虑有限空间内外温差、湿滑、气体中毒、设备防冻等。

## Slide 32: 风险辨识及管控
5. 2. 3 有限空间作业单位应将识别出的风险逐一制定风险管控措施, 明确管控重点、管控部门和管控人员, 并建立管理台账。常见有限空间作业主要安全风险辨识示例见附录 D。
5. 3 安全风险管控要求
5. 3. 1 安全风险分级管控基本要求：
1 为提升有限空间作业安全风险防范化解能力, 消除安全隐患, 增强预防生产安全事故工作的主动性, 管理单位应建立健全安全风险分级管控与事故隐患排查治理双重预防工作机制；
2 管理单位是安全风险分级管控与隐患排查治理的责任主体，应组织建立并落实安全风险分级管控和隐患排查治理双重预 防机制，明确本单位主要负责人、分管责任人以及各部门、各岗位人员的责任；
3 管理单位应根据安全风险辨识和安全评估结果，编制安全风险管控清单，实施安全风险分级管控，应制定完善的安全管理规章制度和操作规程，强化通过工程技术、监控联锁、隔离警示、个体防护、制度管理、教育培训、应急管理等风险控制和管理措施，对安全风险进行有效管控；
4 作业单位应高度关注有限空间实时状况和风险点、危险源变化风险状况，动态评估并及时反馈作业现状。管理单位应根据作业单位反馈状况，动态评估并及时调整风险等级和管控措施，确保有限空间作业风险始终处于受控范围。

## Slide 33: 风险辨识及管控
5. 4 隐患排查治理要求
5. 4. 1 隐患排查治理基本要求：
1 管理单位应当建立健全并落实隐患排查治理制度，采取技术、管理措施，及时发现并消除隐患；
2 管理单位应将隐患排查治理纳入安全生产责任制，履行下列隐患排查治理责任：
1) 建立排查、治理、考核奖惩等工作制度，明确主要负责人、分管负责人以及各岗位人员的隐患治理责任；
2) 编制隐患排查清单，明确排查内容、措施、方式、频次、责任部门和责任人等，组织开展常态化排查和专项排查；
3) 制定隐患排查措施，及时治理隐患、如实记录治理情况，建立排查治理档案；
4) 对从业人员进行隐患排查治理技能教育和培训。
5. 4. 2 管理单位在隐患排查过程中，应在隐患位置、场所设立警示标识，采取必要的措施，防止事故发生。

## Slide 34
作业前准备
6
Notes: 前言|all,蓝色

## Slide 35: 作业前准备
6. 1 有限空间作业方案制定和审批
6. 1. 1 作业单位应根据安全风险辨识情况及作业内容, 编制作业方案 , 通过管理部门审核 , 并经管理单位相关负责人批准。
6. 1. 2 作业方案应当包括且不限于作业人员职责、安全监督监护人员配备计划、存在风险、危险源识别、管控措施、作业程序、时间、作业方法、应急预案、相关设备设施和安全防护设备设施计划、防护用品保障等内容。
6. 1. 3 作业方案应由作业单位作业负责人组织编制, 安全负责人审核, 管理单位负责人审批。
6. 1. 4 有限空间作业应执行作业审批制度, 作业单位必须按照要求先办理《有限空间作业许可审批表》见附录A, 经有限空间 理单位审批后方可实施。
6. 1. 5 有限空间作业实施前, 作业监护人员应办理有限空间作业票。作业票建议实行分级管理： 一级作业票时限不超过8h, 二级作业票时限不超过24h。
6. 2 有限空间作业安全交底与技术要求
6. 2. 1 作业负责人应对实施作业的全体人员进行安全交底, 告知作业内容、作业方案、作业场所可能存在的危险有害因素、作业安全要求、应急处置措施等, 并履行签字确认手续。

## Slide 36: 作业前准备
6. 2. 2 为保证有限空间作业安全实施, 有限空间作业前, 现场安全负责人必须在作业前对作业人员进行安全技术交底，有限空间作业安全技术交底至少包括以下内容：
1 在作业空间必须采取充分的通风换气措施， 根据不同的作业环境采用适合的自然通风或强制通风方式；
2 当检测人员进入有限空间内部进行检测时，应根据危险源识别情况具体分析，采用合适的防护设备进入；
3 可能存在有毒有害气体、可燃气体，检测人员应使用有毒有害气体检测仪、可燃气体测试仪等设备进行检测，宜采用两台同类型检测仪器同时检测，数据相互对比，更具有可靠性；
4 依据5. 2. 2 条其他安全风险辨识方法，市政基础设施各专业有限空间作业根据实际需要辨识风险因素，并采取相应的安全管控措施；
5 实施有限空间作业前应明确作业负责人、监护人员、检测人员和操作人员职责，严禁在没有监护人的情况下作业；
6 有限空间作业前，操作人员与监护人员应事先规定明确的联络信号；
7 作业时所用的电气设备，必须符合相关用电安全技术操作规程的相关规定；
8 作业人员进入有限空间作业前和离开时应准确清点人数；

## Slide 37: 作业前准备
9 作业过程中，应持续通风换气，在氧气、有毒有害气体、可燃性气体、粉尘的浓度可能发生变化的危险作业中应保持必要的测定次数或连续检测 ；
10 在密闭容器内使用二氧化碳或氮气进行焊接作业时，必须在作业过程中持续通风换气，确保空气符合安全要求 ；
11 当发现缺氧或检测仪器出现报警时，必须立即停止作业, 作业人员应迅速离开作业空间；
严禁无关人员进入有限空间作业场所, 并在醒目处设置警示标志。
6. 2. 3 有限空间作业实施前和过程中，为保证作业人员安全, 应达到且不限于以下安全技术措施：
1 在作业空间必须配备抢救器具 如：呼吸器具、梯子、安全绳以及其他必要的器具和设备设施, 以便在非常情况下抢救作业人员；
2 在通风条件差的作业空间, 应选用符合要求的灭火器具, 并在放置处设置明显的标志；
3 作业人员在特殊场所内部作业时, 如果供作业人员出入的门或盖不容易开启且无通讯报警装置时, 严禁关闭门或盖, 并在作业时设置明显的严禁关闭标识；
4 有限空间动火作业前应办理《 有限空间作业动火许可审 批表》详见 (附录E) , 有限空间管理单位应前往现场查验并确认动火作业的防护措施落实到位, 并符合有限空间作业安全生产条件后, 再签发动火许可证, 并指派专职安全人员进行全过程作业监督；
5 固定动火区外的动火作业一般分为一级动火、二级动火、 特殊动火三个级别, 遇节日、假日或其他特殊情况, 动火作业应升级管理。

## Slide 38: 作业前准备
条文说明： 6. 2. 3 本条规定有限空间作业实施前和过程中, 提出的安全技术措施, 其中动火级别定义具体如下：
1) 一级动火作业：在易燃易爆场所进行的除特殊动火作业以外的动火作业。
2) 二级动火作业：除特殊动火作业和一级动火作业以外的动火作业。凡生产装置或系统全部停车, 装置经清洗、置换、分析合格并采取安全隔离措施后, 可根据其火灾、爆炸危险性大小, 经所在单位安全管理部门批准, 动火作业可按二级动火作业管理。
3) 特殊动火作业：在生产运行状态下的易燃易爆生产装置、 输送管道、储罐、容器等部位上及其他特殊危险场所进行的动火作业, 带压不置换动火作业按特殊动火作业管理。
6. 3 隔离与保护
6. 3. 1 有限空间作业单位在实施有限空间作业前, 应当采取有效措施, 将存在有毒有害物质的空间与作业空间隔离 。
6. 3. 2 作业空间与其他系统连通时, 对可能危及作业安全的其他系统应采取有效隔离措施, 存在可能危及作业安全的孔、洞等时应严密封堵。
6. 3. 3 有限空间内盛装或残留的物料对作业存在危害时应在作业前对物料进行清洗、清空或置换。无法进行清洗、清空或置换时, 进入有限空间作业的人员应当采取可靠的个体防护措施。
6. 3. 4 临近有限空间作业空间的非连通空间和设施, 对作业空间作业构成安全风险时, 应采取可靠保护措施。

## Slide 39: 作业前准备
6. 4 通风换气
6. 4. 1 有限空间作业前应采取自然或强制通风措施。通风时间不少于30min, 有毒有害气体浓度应低于《 工作场所有害因素职 业接触限值第1部分：化学有害因素》GBZ2. 1规定。设施内有积水时, 应采用相应工具搅动泥水, 使气体充分释放。
6. 4. 2 作业人员应站在有限空间外上风侧开启出入口, 进行自然通风。若受出入口周边区域限制, 开启时可能受到内部涌出气流冲击时, 人员应当佩戴相应的呼吸防护用品。
6. 4. 3 自然通风后, 经检测有限空间内气体浓度不合格的, 必须对有限空间进行强制通风, 严禁使用纯氧进行通风。
6. 4. 4 作业环境存在爆炸危险的, 应使用防爆型通风设备, 开启出入口时应采取防爆措施, 应向有限空间输送清洁空气, 严禁使用纯氧进行通风。
6. 4. 5 采用移动机械通风设备时, 应满足下列要求：
1 有限空间仅有1个出入口时, 应将通风设备出风口置于作业区底部进行送风, 且不应触及有限空间底部；
2 有限空间有2个或2个以上出入口通风口时，应在临近作业人员处进行送风，远离作业人员处进行排风，且出风口应远离有限空间进出口，防止有害气体循环进入有限空间。必要时，可设置挡板改变吹风方向以防止出现通风死角。
6. 4. 5 有限空间设置固定机械通风系统的，应全程运行。
6. 4. 6 中断作业超过30min需继续作业的，应重新通风并检测。

## Slide 40: 作业前准备
6. 5 气体检测
6. 5. 1 有限空间作业前应对作业环境进行评估检测，并登记数据，根据检测数据选择安全有效的作业方案以及安全措施开展作业。
6. 5. 2 使用的气体检测报警仪，其检测范围、报警精度应满足工作要求，且应符合《作业场所环境气体检测报警仪通用技术要求》 GB12358 的规定。
6. 5. 3 气体检测报警仪应由法定计量鉴定机构每年至少鉴定1次，合格后方可使用。日常使用时应确保零值准确。
6. 5. 4 气体检测前，应对有限空间连通管道及其周边环境进行调查，分析有限空间内可能存在的气体种类。在进行气体初始检测时，应选择泵吸式气体检测报警仪，同时应配备与检测环境相适应的延长管。
6. 5. 5 在无法完成取样，确需进入有限空间内进行初始取样， 应制定专项控制措施，经作业负责人批准后，携带便携式多功能气体检测仪进行检测，应至少检测氧气、可燃气、硫化氢和一氧化碳。有限空间内气体环境复杂时，作业单位应委托具有相应检测能力的专业单位进行检测。
6. 5. 6 检测应从出入口开始, 沿人员进入有限空间的方向进行。 垂直方向由上至下、水平方向由近至远, 监测点应有代表性。
6. 5. 7 检测点不应设置在通风机送风口处, 每个检测点的检测时间, 应大于仪器响应时间, 并增加采样管的通气时间。

## Slide 41: 作业前准备
6. 5. 8 气体检测时, 应先搅动有限空间内泥水, 使气体充分释放, 保证测准有限空间内气体实际浓度。
6. 5. 9 气体检测报警仪应设定两级报警值, 并符合以下要求：
1 氧气应设定缺氧报警和富氧报警两级检测报警值, 缺氧报警值应设定为19. 5%, 富氧报警值应设定为23. 5%；
2 可燃性和有毒气体应设定预警值和报警值两级检测报警值, 并符合《石油化工可燃气体和有毒气体检测报警设计规范》GB50493 的规定。
6. 5. 10 有限空间内宜设置固定式气体检测报警仪, 并在作业过程中全程运行。
6. 5. 11 气体检测结果应如实记录, 内容包括检测位置、检测时间、气体种类和浓度等。
6. 6 电气设备 、照明与通信
6. 6. 1 有限空间作业环境存在爆炸危险的, 通风设备、检测仪器、电动工具、照明用具等应满足防爆要求, 符合现行国家标准《爆炸性环境第1部分：设备通用要求》GB3836.1的规定。
6. 6. 2 手持电动工具应进行定期检查, 并有记录, 绝缘电阻应符合现行国家标准《手持式电动工具的管理使用检查和维修安全技术规程》GB/T3787 的规定。
6. 6. 3 手持式及移动式用电设备的配电线路应设置额定剩余动作电流值不大于30mA的剩余电路保护器, 符合《 民用建筑电气 设计标准》GB51348 的规定。

## Slide 42: 作业前准备
6. 6. 4 有限空间作业使用的照明灯具, 其安装高度距地面2.5m及以下时, 额定电压不应超过 24V；在积水、结露等潮湿环境和金属容器中作业时, 额定电压不应超过12V, 灯具防护等级不低于IP65, 符合《外壳防护等级 (IP代码)》GB4208的规定。
6. 6. 5 行灯使用的降压变压器, 应采用隔离变压器, 安全电压应符合现行国家标准《特低电压 (ELV) 限值》GB/T3805 的规定。行灯的变压器不得放在金属容器内和特别潮湿的地方, 绝缘 电阻应不小于2MΩ, 并定期检测。
6. 6. 6 当作业空间无法通过目视、喊话等方式沟通时, 应使用对讲机等专业通讯设备, 便于现场作业人员之间的沟通。
6. 7 防护设备与用品
6. 7. 1 当作业人员进入有限空间作业时, 应根据作业环境选择并佩戴符合要求的个体防护用品与安全防护设备。个体防护用品与安全防护设备主要包括: 安全帽、护耳、耳塞、防护服、防护鞋、防护眼镜、防护手套、全身式安全带、安全绳、呼吸防护用品、坠落防护用品、便携式气体检测报警仪、防酸防碱用具、三脚架、正压式隔绝式逃生呼吸器、照明灯和通信设备等。

## Slide 43: 作业前准备
6. 7. 2 应按照《 个人防护装备选用规范》GB/T11651的要求, 根据不同作业环境, 为作业人员配备相应的个体防护装备, 并满足以下要求:
易燃易爆环境, 应配备防静电服、防静电鞋；
涉水作业环境, 应配备防水服、防水胶鞋；
3 接触酸、碱等腐蚀性化学品的, 应配备防酸、防碱防护服、防护鞋、防护眼镜和防护手套；
4 当有限空间作业空间噪声大于 85dB(A) 时 , 应配备耳塞或耳罩；
气体检测不符合本规程第5. 2.1条规定的受限空间内作业时, 作业人员应佩戴符合《自给
开路式压缩空气呼吸器》GB/ T16556 规定的正压式隔绝式呼吸防护用品。
6. 7. 3 有限空间安全作业设备及应急救援物资应按城镇市政基础设施专业类别不同进行配备 , 详见《市政基础设施有限空间常 用安全作业设备及应急救援物资表》 (附录 B) 。

## Slide 44: 作业前准备
6. 8 警示标识
6. 8. 1 在有限空间出入口关键部位应设置醒目、清晰、规范的安全警示标识, 明确有限空间作业名称、编号、危险因素及管控措施、管理责任人联系方式、应急装备和器材、禁止事项、 应急措施等信息。安全警示标识应定期进行检查, 确保其完好。
6. 8. 2 有限空间作业前, 应划定安全作业区, 严禁非作业车辆及人员进入。当临时占路作业时 , 应在作业区域迎车方向前放置 防护栏。一般道路, 防护栏距维护作业区域应大于5m, 且两侧 应设置路锥, 路锥之间用连接链或警示带连接, 间距不应大于5m。在快速路上, 宜采用机械维护作业方法, 还应在作业场所 迎车方向不小于150m处设置安全警示标志。
6. 8. 3 有限空间作业场所夜间作业时, 应在安全作业区周边维护设施明显处设置警示灯具。
6. 8. 4 有限空间作业场所位于道路范围内，地面工作人员应穿戴配有反光标志的安全警示服，并正确佩戴和使用个体防护用品与安全防护设备。

## Slide 45
安全作业
7
Notes: 前言|all,蓝色

## Slide 46: 安全作业
7. 1 人工作业
7. 1. 1 有限空间作业前气体检测不合格时, 非必要不得进入有限空间作业。如确因应急抢险等情况需要进入, 应按照6.7.2中有关要求做好防护。
7. 1. 2 进入有限空间作业前作业人员应正确穿戴个体防护装备。
7. 1. 3 在确认作业环境、作业程序、安全防护设备、个体防护装备及应急救援设备设施符合要求后, 作业负责人签发作业票开始作业, 作业人员进入有限空间作业后, 应符合且不限于以下 内容：
1 使用踏步、安全梯时, 作业人员应检查其牢固性和安全性；
2 作业人员应遵守有限空间作业安全操作规程, 正确使用安全防护设备、个体防护装备及个体检测设备, 并与监护人员进 行有效的信息沟通；
作业人员进入存在粉尘爆炸危险的有限空间实施作业, 应符合《防尘防爆安全规程》
GB15577 的要求；
4 作业时, 应采取良好的通风措施, 保持空气流通；
5 作业时, 作业空间应配置固定式或便携式气体检测报警仪, 连续检测有限空间内可燃气体、有毒气体及氧气浓度, 并根据不同场所、不同需要最长不超过 2h 记录1次, 气体浓度超限报警值时, 立即停止作业, 撤离人员、对现场进行处理, 重新检测合格后恢复作业；
6 应采用轮换作业方式合理安排工作时间, 避免作业人员长时间在有限空间内作业；

## Slide 47: 安全作业
7 有限空间作业票有效期不得超过 24h, 作业人员进入有限空间作业最长时限应严格遵守市政基础设施各行业 ( 或专业) 相关规定；
8 作业期间发生下列情况之一时, 作业人员应立即停止作业, 撤离有限空间：
1) 作业人员出现身体不适；
2) 安全防护设备或个体防护装备失效；
3) 气体检测报警仪报警；
4) 监护人员或作业负责人下达撤离命令；
其他可能危及作业人员生命安全的情况。
条文说明： 7. 1. 3 本条第三款依据《防尘防爆安全规程》 GB15577 在有限空间作业时严格按照该规程粉尘爆炸、气体爆炸危险场所的防爆安全要求进行有限空间作业。
7. 1. 4 监护人员应在有限空间作业全程持续监护、监测, 并符合且不限于以下内容：
1 监护人员应能跟踪作业人员作业全过程, 掌握检测数据, 适时与作业人员进行有效的信息沟通；
2 监护人员在作业中应定时监测, 如监测分析结果有明显变化, 应立即停止作业, 撤离人员, 对现场进行处理, 分析合格后方可恢复作业；

## Slide 48: 安全作业
3 对可能释放有害物质的受限空间, 应连续监测, 情况异常时应立即停止作, 撤离人员, 对现场处理, 分析合格后方可恢复作业；
4 发现异常时, 监护人员应立即向作业人员发出撤离警报, 并协助作业人员撤离；
5 监护人员应禁止未经许可的人员进入作业区域。
7. 1. 5 有限空间作业完成后应对现场进行作业后清理工作，应符合以下要求：
1 作业完成后，作业人员应将全部作业设备和工具带离有限空间；
2 应清点人员及设备数量，确保有限空间内无人员和设备遗留后，关闭出入口；
3 作业前采取隔离措施的，应解除隔离；
4 清理现场后，应解除作业区域封闭措施后撤离现场。
7. 2 机械作业
7. 2. 1 有限空间作业条件不符合规定时，宜采用外部控制设备或机器人作业替代人工作业。
7. 2. 2 有限空间作业前的勘察、评估检测宜采用闭路电视检测设备等先进装备和技术替代人工勘察、评估。闭路电视检测设备可与无人机、小型遥控车船搭载使用。
7. 2. 3 无人勘察、评估检测设备生成的数据，应由专业人员进行审查评估，并对资料进行保存记录。

## Slide 49
应急救援
8
Notes: 前言|all,蓝色

## Slide 50: 应急救援
8. 0. 1 有限空间管理单位和作业单位应制定有限空间作业应急救援预案, 明确救援人员及职责, 落实救援设备器材, 明确事故处置程序, 提高突发事件的应急处置能力。
8. 0. 2 有限空间管理单位和作业单位应根据有限空间作业的特点, 辨识可能的安全风险, 明确救援工作的分工职责及现场处置程序等 , 按照《生产安全事故应急预案管理办法》 (应急管理部第2 号令) 和《生产经营单位生产安全事故应急预案编制导则》 GB/T29639 的规 定, 制定科学、合理、可行、有效的有限空间作业安全事故专项应急预案或现场处置方案。 定期组织培训演练 (每年不少于两次演 练) , 并不断进行修改完善, 形成应急演练实况记录 , 确保有限空间作业全体参与人员掌握应急预案内容和应急救援技能。
条文说明：8. 0. 2 本条依据《生产安全事故应急预案管理办法》 ( 应急管 理部第2 号令) 和《生产经营单位生产安全事故应急救援预案编 制导责》 GB/T29639 的规定, 编制关于安全事故专项应急预案或现场处置方案及组织培训演练相关内容。
8. 0. 3 发生安全事故时, 作业单位应及时启动应急预案并按规定上报。
8. 0. 4 当需要进入市政设施有限空间实施救援时, 救援人员应做好自身防护, 配备必要的空气呼吸器、安全绳、全身式安全带、通信设备等救援器材。
8. 0. 5 在进入有限空间进行救援之前, 应明确监护人员与救援人员的联络方法, 在救援过程中应保持联络畅通, 在救援人员撤离前, 监护人员不得离开监护岗位。
8. 0. 6 若现场不具备自主救援条件, 必须及时拨打119和120, 依靠专业救援力量开展救援工作, 严禁强行施救、盲目施救, 导致事故扩大。

## Slide 51
附录
Notes: 前言|all,蓝色

## Slide 52: 附录A

## Slide 53: 附录B

## Slide 54: 附录B

## Slide 55: 附录C

## Slide 56: 附录C

## Slide 57: 附录D

## Slide 58: 附录E

## Slide 59
汇报完毕！